Приложение 1

к Заявке на участие в Конкурсе

Т а б л и ц а 1

| №№ | Критерий | Индикатор | Параметр | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОМФОРТ И КАЧЕСТВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ |
| 1. | ДОСТУПНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА (1 – 5 баллов) | Дальность пешеходного подхода до остановки общественного транспорта, метров | до 200 от 200 до 300 от 300 до 500 |  |
|  | Нормативная база параметра: СП 42.13330.2011 Методы определения: анализ проектной документации; замеры расстояний светодальномером по ГОСТ 19223-90 или лазерным дальномером с диапазоном измерений 10 -500 м |
| 2 | ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (1 – 5 баллов) | Общее количество объектов торговли, связи, бытовых, банковских услуг и аптек (в радиусе до 400 м от здания) и объектов здравоохранения, образования (в радиусе до 800 м от здания) | не менее 7 |  |
|  |  |  | не менее 5 |  |
|  |  |  | не менее 3 |  |
|  | Нормативная база параметра: СП 42.13330.2011 Методы определения: анализ проектной документации; замеры расстояний светодальномером - по ГОСТ 19223-90; замеры расстояний лазерным дальномером с измеряемым расстоянием не менее 820 м, с точностью измерений не более +0,5% на расстоянии до 700 м. |
| 3 | ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛНЫМИ, СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ И ИГРОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ (3 – 15 баллов) | Наличие крытых бассейнов и игровых залов |  |
|  |  | Наличие открытых оборудованных спортплощадок |  |
|  |  | Наличие детских игровых площадок |  |
|  | Методы определения: анализ проектной документации; визуальное определение на объекте |
| 4 | ОЗЕЛЕНЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ (3 – 7 баллов) | Доля озеленения участка, % | более 15 11 - 15 5 - 10 |  |
|  | Нормативная база параметра: СП 42.13330.2011 Определение параметра: процентное отношение площади озеленения придомовой территории и здания к площади застройки и придомовой территории. Методы определения: анализ проектной документации, правоустанавливающей документации на земельный участок; натурные замеры площади - правила выполнения замеров - по ГОСТ 26433.0-85, аналитическими методами по координатам межевых знаков, полученным геодезическими и фотограмметрическими методами |
| 5 | ЛАНДШАФТНОЕ ОРОШЕНИЕ (1 – 5 баллов) | Орошение территории с применением: | - автоматизированной системы с аккумуляторами ливнестоков; |  |
|  |  |  | - поливочных кранов с аккумуляторами ливнестоков; |  |
|  |  |  | - поливочных кранов |  |
|  | Методы определения: анализ проектной документации, при осмотре - проверка наличия и качества систем |
| 6 | БЛИЗОСТЬ ВОДНОЙ СРЕДЫ И ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ (1 – 9 баллов) | Наличие незаболоченных естественных водных объектов на расстоянии, метров | 30 - 300 |  |
|  |  |  | 301 - 500 |  |
|  |  | Наличие искусственных водных объектов на придомовой территории: | - открытый бассейн; |  |
|  |  |  | - искусственный пруд с проточной водой; |  |
|  |  |  | - фонтан, декоративный водоем (водопад) |  |
|  | Методы определения: анализ проектной документации, осмотр территории. |
| 7 | ДОСТУПНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА (2 – 8 баллов) | Наличие велосипедного паркинга |  |
|  |  | Наличие велодорожек на прилегающей территории |  |
|  |  | Наличие специального паркинга для электромобилей |  |
|  | Нормативная база параметра: СП 42.13330.2011; СНиП 2.05.02-85. Методы определения: анализ данных проектной документации, осмотр территории. |
| КАЧЕСТВО АРХИТЕКТУРЫ И ПЛАНИРОВКИ ОБЪЕКТА |
| 8 | ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ (5 -10 баллов) | Превышение нормативного коэффициента естественной освещенности (при верхнем или комбинированном освещении), более чем на % | 20 |  |
|  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 5 |  |
|  | Нормативная база параметра: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 52.13330.2011; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Определение параметра: процентным отношением проектного (фактического) показателя КЭОen к нормативному КЭОen. Норматив берется по колонкам 3 или 4 таблиц 1 и 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Методы определения: анализ проектной документации, натурным измерением люксметром с диапазоном измерений освещенности в диапазоне 1 – 200000 лк с погрешностью не более ±8% и с возможностью измерения КЕО одним экспертом. |
| 9 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗДАНИЯ (3 -15 баллов) | Доля площади сада на крыше или озелененной крыши в общей площади здания, % | ≥ 3,1 % |  |
|  |  |  | 2,1 % - 3,0 % |  |
|  |  |  | 1,0 % - 2,0 % |  |
|  |  | Наличие элементов вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы) |  |
|  |  | Наличие «зимнего сада» с элементами мобильного озеленения (цветочницы, вазоны) |  |
|  | Нормативная база параметра: МГСН 1.02-02 Определение параметра: доля площади - процентное отношение площади кровельного озеленения к общей площади здания. Методы определения: анализ проектной документации, натурный осмотр и измерение площади озеленения. |
| 10 | ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДЬЮ (2 – 5 баллов) | Удельная общая площадь, м²/чел. | жилое здание | общественное здание |  |
|  |  |  | ≥ 41 | ≥ 13 |  |
|  |  |  | 31-40 | 11 -12 |  |
|  |  |  | 25-30 | 8 - 10 |  |
|  | Нормативная база параметра: СП 42.13330.2011. Определение параметра: отношение общей площади здания к численности жителей (для жилых зданий) или штатных сотрудников (для общественных зданий) Методы определения: анализ проектной документации. |
| 11 | КОМФОРТНОСТЬ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ (1 - 5 баллов) | Высота не менее 80% помещений здания, метров | 4,0 и более |  |
|  |  |  | 3,6 - 3,9 |  |
|  |  |  | 3,1 - 3,5 |  |
|  |  | Коэффициент соотношения ширины и глубины помещений | 1,62 - 1,50 |  |
|  |  |  | 2,00 - 1,63 |  |
|  | Нормативная база параметра: СП 42.13330.2011; СП 54.13330.2011; СНиП 31-06-2009. Определение параметра: отношение данных по линейным размерам ширины и глубины помещений здания Методы определения: анализ проектной документации. |
| 12 | РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЗДАНИИ (1 -3 баллов) | Количество объектов торговли, связи, бытовых, банковских услуг, аптек и иных услуг в здании и придомовой территории | 10 и более |  |
|  |  |  | 6 - 9 |  |
|  |  |  | 3 - 5 |  |
|  | Методы определения: анализ проектной документации, осмотр объекта. |
| 13 | ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СТОЯНКАМИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ (1 - 3 баллов) | Количество машиномест на квартиру (для жилых зданий), не более машиномест/кв. | 2 |  |  |
|  |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Количество сотрудников на 1 машиноместо, не менее человек/машиноместо |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 7 |  |
|  | Нормативная база параметра: СП 42.13330.2011; СП 54.13330.2011; СНиП 31-06-2009. Определение параметра: частное от соответствующего деления данных по машиноместам, количеству квартир и штатных сотрудников Методы определения: анализ проектной документации, осмотр объекта. |
| КОМФОРТ И ЭКОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ |
| 14 | ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ КОМФОРТ (3 – 20 баллов) | Предусмотрены мероприятия оптимизации параметров микроклимата по температуре, влажности, воздухообмену: * с возможностью индивидуального или автоматического регулирования без возможности индивидуального или автоматического регулирования * Примечание. - Значение балла определяется степенью охвата параметров микроклимата. |  |
|  | Нормативная база параметра: ГОСТ 30494-96; СанПиН 2.1.2.1002-00. Определение параметра: сравнение данных по температуре, влажности, воздухообмену в проектной документации с нормативными параметрами. Методы определения: анализ проектной документации, осмотр объекта. |
| 15 | СВЕТОВОЙ КОМФОРТ (1 -15 баллов) | Степень выполнения нормативов искусственной освещенности, лк | более 120 |  |
|  |  |  | 111-120 |  |
|  |  |  | 105-110 |  |
|  |  | Применение автоматического регулирования искусственного освещения |  |
|  |  | Применение комплексного светодиодного освещения |  |
|  | Нормативная база параметра: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 52.13330.2011; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Определение параметра: процентное отношение фактического параметра к нормативному. Норматив берется по колонке 7 таблиц 1 и 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Методы определения: анализ проектной документации, осмотр объекта. |
| 16 | КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ИНЖИНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (1 – 15 баллов) | - наличие централизованной системы управления зданием (BMS) с возможностью индивидуального (зонального) регулирования |  |
|  |  | - наличие локальных систем автоматизации систем инженерного обеспечения |  |
|  | Методы определения: анализ проектной документации; осмотр объекта и анализ работоспособности инженерных систем. |
| 17 | КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДОЙ (1 – 10 баллов) | - предусмотрен запрет на курение во всех общественных зонах здания (с датчиками дыма); |  |
|  |  | - действует запрет на курение во всех общественных зонах здания (без датчиков дыма); |  |
|  |  | - наличие выделенных (кондиционируемых) зон для курения |  |
|  | Методы определения: анализ проектной документации; осмотр объекта и анализ работоспособности инженерных систем. |
| КАЧЕСТВО САНИТАРНОЙ ЗАЩИТЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ |
| 18 | КАЧЕСТВО САНИТАРНОЙ ЗАЩИТЫ (5 – 15 баллов) | - герметичные мусоропроводы и отсеки с автономной механической вентиляцией |  |
|  |  | - предусмотрены автоматизированные системы антибактериальной обработки (УФ-установки, озонирование) |  |
|  |  | - предусмотрены автоматизированные системы защиты от грызунов и насекомых для мусоропроводов, кладовых, подвалов и подземных автостоянок |  |
|  | Методы определения: анализ проектной документации и документации эксплуатирующей организации; осмотр объекта и анализ работоспособности используемого оборудования и систем. |
| 19 | КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ (5 – 10 баллов) | - организация первичной сортировки отходов |  |
|  |  | - система утилизации использованных ртутных отходов |  |
|  | Методы определения: анализ проектной документации и документации эксплуатирующей организации; осмотр объекта. |
| РАЦИОНАЛЬНОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |
| 20 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЯ (1 – 10 баллов) | Снижение удельного потребления воды на человека в год (при нормативе 230 л/сут. на человека), более % | 20 |  |
|  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 5 |  |
|  |  | Разделение водопровода на технологический и питьевой |  |
|  | Нормативная база параметра: СанПиН 2.1.2.2645-10. Методы определения: экспертиза проектной документации. |
| 21 | УТИЛИЗАЦИЯ СТОКОВ ( 1 – 15 баллов) | Предусмотрено повторное использование "серых" стоков для слива в унитазах и писсуарах |  |
|  |  | Предусмотрен сбор ливневых вод, их очистка и использование в системе технологического водопровода |  |
|  |  | Предусмотрен сбор ливневых вод для полива прилегающей территории (ландшафтного орошения) |  |
|  |  | Доля оборотного водоснабжения в общем объеме водопотребления, более % | 20 |  |
|  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 5 |  |
|  | Определение параметра: процентное отношение оборотного водоснабжения к общему объему. Методы определения: анализ проектной документации; осмотр объекта и анализ работоспособности инженерных систем. |
| 22 | ВОДОСБЕРЕГАЮЩАЯ АРМАТУРА (5 – 15 баллов) | Предусмотрена система контроля и регулирования давления воды у конечных потребителей |  |
|  |  | Предусмотрена система учета расхода воды у конечных потребителей |  |
|  |  | Предусмотрены водосберегающие смывные бачки, душевые сетки, писсуары, смесители |  |
|  | Методы определения: анализ проектной документации; осмотр объекта и анализ работоспособности инженерных систем. |
| ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |
| 23 | РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЗДАНИЯ (1 -25 баллов) | Снижение базового удельного расхода тепловой энергии на отопление, % | ≥ 60 |  |
|  |  |  | 40 -59 |  |
|  |  |  | 20 - 39 |  |
|  |  |  | 5 – 19 |  |
|  |  |  | 0 - 4 |  |
|  |  | Применена технология рекуперации тепла |  |
|  | Нормативная база параметра: определяется расчетно. Исходная величина берется по таблицам 1 - 3 из Дополнения. Для его перевода в сопоставимое значение определяется показатель градусо-сутки, как произведение продолжительности отопительного периода на перепад температуры (данные продолжительности отопительного периода и перепада температуры – из табл.1 СНиП 23-01-99). Произведение исходной величины и показателя градусо-суток дает сопоставимое значение базовой величины в кВт-ч/м² в год. Определение параметра: процентное выражение разницы между удельной проектной (фактической) и базовой величиной расхода тепловой энергии на отопление. Методы определения: анализ проектной документации или энергетического паспорта здания; фактические данные эксплуатирующей организации. |
| 24 | РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (1 -20 баллов) | Снижение базового удельного расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение, % | ≥ 60 |  |
|  |  |  | 40 - 59 |  |
|  |  |  | 20 - 39 |  |
|  |  |  | 5 - 19 |  |
|  |  |  | 0 - 4 |  |
|  | Нормативная база параметра: определяется по таблицам 6 - 7 из Дополнения. Определение параметра: процентное выражение разницы между проектной (фактической) и базовой величиной расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение. В случае, если фактические данные приведены в иных единицах, они переводятся в сопоставимый вид (кВт-ч/м2·год). Методы определения: анализ проектной документации или энергетического паспорта здания; фактические данные эксплуатирующей организации. |
| 25 | РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (1 – 55 баллов) | Снижение базового удельного расхода электроэнергии на освещение, % | ≥ 60 |  |
|  |  |  | 40 -59 |  |
|  |  |  | 20 - 39 |  |
|  |  |  | 5 - 19 |  |
|  |  |  | 0 - 4 |  |
|  |  | Снижение базового удельного расхода электроэнергии на системы инженерного обеспечения, % | ≥ 60 |  |
|  |  |  | 40 -59 |  |
|  |  |  | 20 - 39 |  |
|  |  |  | 5 - 19 |  |
|  |  |  | 0 - 4 |  |
|  |  | Снижение базового удельного расхода электроэнергии на системы кондиционирования, % | ≥ 60 |  |
|  |  |  | 40 -59 |  |
|  |  |  | 20 - 39 |  |
|  |  |  | 5 - 19 |  |
|  |  |  | 0 - 4 |  |
|  |  | Установлены автоматические выключатели с датчиками движения и реле времени |  |
|  |  | Установлены светодиодные источники освещения |  |
|  |  | Установлено электротехническое оборудование, сертифицированное по классам «А» и «В» энергоэффективности |  |
|  | Нормативная база параметра: определяется для базового удельного расхода электроэнергии на освещение - по таблицам 8 - 9, на инженерные системы – по таблице 10, на системы кондиционирования – по таблицам 4 - 5 из Дополнения, Определение параметра: процентное выражение разницы между проектной (фактической) и базовой величиной расхода электроэнергии на освещение, инженерное обеспечение и кондиционирование. В случае, если фактические данные приведены в иных единицах, они переводятся в сопоставимый вид (кВт-ч/м2·год). Методы определения: анализ проектной документации или энергетического паспорта здания; фактические данные эксплуатирующей организации. |
| АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ |
| 26 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (1 – 30 баллов) | Доля вторичной энергии в годовом энергобалансе объекта, % | ≥ 21 |  |
|  |  |  | 15 - 20 |  |
|  |  |  | 10 - 14 |  |
|  |  |  | 5 - 9 |  |
|  |  |  | 0 - 4 |  |
|  | Определение параметра: процентное отношение объема используемой вторичной энергии к общему годовому энергопотреблению. Методы определения: анализ проектной документации; данные эксплуатирующей организации. |
| 27 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (1 – 30 баллов) | Доля возобновляемой энергии в годовом энергобалансе объекта, % | ≥ 21 |  |
|  |  |  | 15 - 20 |  |
|  |  |  | 10 - 14 |  |
|  |  |  | 5 - 9 |  |
|  |  |  | 0 - 4 |  |
|  | Определение параметра: процентное отношение объема используемой возобновляемой энергии к общему годовому энергопотреблению. Методы определения: анализ проектной документации; данные эксплуатирующей организации. |
| ЭКОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА |
| 28 | МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОЛОГИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ( 1 – 18 баллов) | Доля экологически сертифицированных (маркированных) строительных материалов и конструкций, использованных при строительстве, более % | 50 |  |
|  |  |  | 30 |  |
|  |  |  | 10 |  |
|  |  | Использование местных строительных материалов, более % | 75 |  |
|  |  |  | 50 |  |
|  |  |  | 25 |  |
|  |  | - применение вторичного сырья и материалов, а также изделий из сырья растительного происхождения |  |
|  |  | - применение отделочных материалов, красок, покрытий на натуральной основе |  |
|  |  | - применение теплоизоляционных материалов на натуральной основе |  |
|  |  | - отсутствие материалов, изделий и конструкций, содержащих пенополистирол, полиуретан и асбест |  |
|  | Определение параметра: процентное отношение: а) сертифицированных; б) растительного происхождения; в) местных материалов к общему материальному балансу строительства. Методы определения: анализ проектной документации; данные застройщика. |
| 29 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (2 - 20 баллов) | Складирование почвенного слоя с его последующим применением на участке, свободном от застройки |  |
|  |  | Пылеподавление, мойка и чистка транспорта |  |
|  |  | Оборотное водоснабжение |  |
|  |  | Регулируемый сток ливневых вод к единому месту сбора |  |
|  |  | Очистка сточных вод |  |
|  |  | Защита стволов и корневой системы деревьев и кустарников |  |
|  |  | Восстановление (рекультивация) участка с использованием плодородной почвы |  |
|  |  | Компенсационное озеленение в объеме более 100% древесных насаждений, удаленных (уничтоженных) в процессе строительства |  |
|  | Методы определения: анализ проектной документации; данные застройщика. |
| 30 | МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ ЗДАНИЯ (2 - 16 баллов) | Использование озонобезопасных хладагентов |  |
|  |  | Применение эксплуатирующей организацией экологически нейтральных противогололедных реагентов, удобрений для озеленения и средств уборки |  |
|  |  | Отказ от использования ртутьсодержащих ламп |  |
|  |  | Применение в эксплуатации здания машин и механизмов, работающих на электричестве или на экологическом топливе |  |
|  |  | Наличие экологических сертификатов на инженерное оборудование, используемое в здании |  |
|  | Методы определения: анализ проектной документации; данные эксплуатирующей компании, осмотр объекта и анализ работоспособности машин и механизмов. |
| КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ |
| 31 | ВЫПОЛНЕНИЕ НИР и ОКР В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА (5 – 15 баллов) | Выполнено моделирование теплотехнических процессов | Да Нет |  |
|  | Методы определения: анализ проектной документации, документации по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам к проекту. |

Дополнение

Таблицы определения базового уровня удельных расходов энергии

жилых и общественных зданий.

- Данные для расчета базового уровня удельного расхода тепловой энергии на системы отопления и вентиляции жилых и общественных зданий определяются по таблицам 1 – 3.

- Данные для расчета базового уровня удельного расхода электроэнергии на систему кондиционирования воздуха жилых и общественных зданий определяются по таблицам 4 и 5.

- Данные для расчета базового уровня удельного расхода энергии на систему горячего водоснабжения жилых и общественных зданий определяются по таблицам 5 и 7.

- Данные для расчета базового уровня удельного расхода электроэнергии на системы освещения общественных зон жилых зданий и общественных зданий определяются по таблицам 8 и 9. (Расходы энергии на освещение квартир не включены в показатели  таблицы 8, так как эти системы не являются предметом ответственности проектных и строительных организаций).

- Данные для расчета базового уровня удельного расхода первичного топлива на системы инженерного обеспечения жилых общественных изданий  определяются по таблицам 10 и 11

Т  а б л и ц а 1. Базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на системы отопления 
и вентиляции малоэтажных жилых домов, гостиниц и общежитий, Вт-ч/(м2 оС сут.)

| Отапливаемая площадь, м2 | Число этажей |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 38,9 | - | - | - |
| 100 | 34,7 | 37,5 | - | - |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | - |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 31,9 |
| 400 | - | 25,0 | 26,4 | 27,8 |
| 600 | - | 22,2 | 23,6 | 25,0 |
| 1000 и более | - | 19,4 | 20,8 | 22,2 |

Т а б л и ц а 2. Базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на системы отопления и вентиляции многоэтажных жилых и отдельных общественных зданий, Вт-ч/(м2 оС сут.)

| №№ п/п | Типы зданий | Число этажей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1. | Жилые, гостиницы, общежития | По табл. 1.1 | 23,6 | 22,2 | 21,1 | 20,0 | 19,4 |
| 2. | Поликлиники, лечебные, образовательные учреждения с 1,5 сменным режимом работы | 33,8 | 32,8 | 31,8 | 30,8 | 29,3 | 28,3 | 27,7 | 26,9 |
| 3. | Лечебные дошкольные учреждения, хосписы с круглосуточным режимом работы | 37,8 | 36,8 | 35,8 | 34,8 | 33,4 | 32,4 | 31,8 | 31,0 |

Т а б л и ц а 3. Базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на системы отопления 
и вентиляции общественных зданий (кроме перечисленных в табл. 1.2), Вт-ч/(м2 оС сут.)

| №№ п/п | Градусо-сутки отопительного периода, оС-сут | Среднесуточные удельные внутренние тепловыделения, Вт/м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 |
| 1. | 2000 | 26,0 | 22,0 | 19,0 | 17,0 | 13,0 | 10,0 |
| 2. | 4000 | 26,2 | 22,4 | 20,0 | 18,0 | 14,5 | 12,0 |
| 3. | 6000 | 26,5 | 23,0 | 21,0 | 19,0 | 15,7 | 13,5 |
| 4/ | 8000 | 27,2 | 24,4 | 22,0 | 20,0 | 17,5 | 15,0 |
| 5. | 10000 | 27,4 | 24,8 | 23,0 | 21,0 | 18,5 | 16,5 |
| 6. | 12000 | 275 | 25,0 | 24,0 | 22,0 | 20,0 | 18,0 |

Таблица 4. Базовый уровень удельного расхода электроэнергии на систему кондиционирования жилых зданий, Вт-ч/(м2С сут)

| №№ п/п | Расчетная температура наружного воздуха в теплый период года, ºС | Среднесуточные удельные внутренние тепловыделения, Вт/м² |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 – 6 | 7 – 9 | 10 – 12 | 13 – 15 |
| 1. | 22 – 23 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 |
| 2. | 24 – 25 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 13.5 |
| 3. | 26 – 27 | 10.5 | 13.5 | 15.5 | 18.0 |
| 4. | 28 – 29 | 15.0 | 18.5 | 20.5 | 23.0 |
| 5. | 30 – 31 | 20.5 | 24.0 | 26.0 | 28.5 |
| 6. | 32 – 33 | 26.5 | 30.0 | 32.0 | 34.5 |
| 7. | 34 – 35 | 33.0 | 36.5 | 38.5 | 41.0 |
| 8. | 36 – 37 | 40.0 | 43.5 | 45.5 | 48.0 |
| 9. | 38 – 39 | 47.5 | 51.0 | 53.0 | 55.5 |
| 10. | 40 – 41 | 55.0 | 59.0 | 61.0 | 63.5 |

Таблица 5. Базовый уровень удельного расхода электроэнергии на систему кондиционирования общественных зданий кВт-ч/м2·год.

| №№ п/п | Расчетная температура наружного воздуха в теплый период года, ºС | Среднесуточные удельные внутренние тепловыделения, Вт/м² |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 – 10 | 11 – 15 | 16 – 20 | 21 – 25 | 26 – 30 | 31 – 35 |
| 1. | 22 – 23 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 12.5 |
| 2. | 24 – 25 | 10.0 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
| 3. | 26 – 27 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 22.5 | 24.0 |
| 4. | 28 – 29 | 20.0 | 23.0 | 25.5 | 28.0 | 30.0 | 31.5 |
| 5. | 30 – 31 | 27.0 | 30.5 | 33.0 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| 6. | 32 – 33 | 34.5 | 39.0 | 41.5 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| 7. | 34 – 35 | 42.5 | 46.5 | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 |
| 8. | 36 – 37 | 51.0 | 55.5 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 67.5 |
| 9. | 38 – 39 | 60.0 | 64.5 | 69.0 | 72.5 | 75.5 | 78.0 |
| 10. | 40 – 41 | 70.0 | 75.0 | 79.5 | 83.0 | 86.0 | 89.0 |

Таблица 6. Базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на систему горячего водоснабжения гостиниц и общежитий, кВт-ч/м2·год.

| №№ п/п | Типы зданий | Площадь квартиры, номера гостиницы, общежития приходящаяся на 1 чел. м² год. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12 - 15 | 16 – 20 | 21 – 25 | 26 – 30 | 31 – 40 |
| 1. | Жилые | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 |
| 2. | Гостиницы | 150 | 112 | 90 | 75 | 60 |
| 3. | Общежития | 180 | 135 | 110 | 90 | 70 |
| 4. | Детские дома, дома престарелых, хосписы, дошкольные учреждения круглосуточного пребывания. | 160 | 120 | 100 | 80 | 65 |

Таблица 7. Базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на систему горячего водоснабжения офисных и административных зданий, кВт-ч/ м2·год.

| №№ п/п | Режим эксплуатации, число часов в неделю, час/нед. | Площадь приходящаяся на одного сотрудника, м²/ чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 – 8 | 9 – 10 | 11 – 12 | 13 – 14 | 15 – 16 |
| 1. | 40 – 60 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
| 2. | 61 – 80 | 8.5 | 7.3 | 6.0 | 4.7 | 3.5 |
| 3. | 81 – 100 | 11.0 | 9.5 | 8.0 | 6.7 | 4.5 |
| 4. | 101 – 120 | 13.0 | 11.0 | 9.5 | 7.5 | 5.5 |
| 5. | 121 – 140 | 15.5 | 13.3 | 11.0 | 8.7 | 6.5 |
| 6. | 141 – 168 | 18.0 | 15.5 | 13.0 | 10.5 | 7.5 |

Таблица 8. Базовый уровень удельного расхода электроэнергии на системы освещения общественных зон жилых зданий, кВт-ч/м2·год.

| №№ п/п | Общественные зоны |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Межквартирные и лифтовые холлы, лестничные клетки и входные группы без естественного освещения | 30.0 |
| 2. | Лифтовые холлы, лестничные клетки, входные группы с естественным освещением | 20.0 |

Таблица 9. Базовый уровень удельного расхода электроэнергии на системы освещения общественных зданий, кВт-ч/м2·год.

| №№ п/п | Режим эксплуатации зданий час/неделя | Средний уровень освещенности, лк |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 – 150 | 151 – 200 | 201 – 250 | 251 – 300 | 301 – 350 | 351 – 400 |
| 1. | 40 – 60 | 38.5 | 56.0 | 70.0 | 87.5 | 90.5 | 119.0 |
| 2. | 61 – 80 | 42.0 | 67.0 | 84.0 | 105.0 | 126.0 | 143.0 |
| 3. | 81 – 100 | 54.0 | 78.5 | 98.0 | 124.5 | 147.0 | 166.5 |
| 4. | 101 – 120 | 61.5 | 89.5 | 112.0 | 140.0 | 168.0 | 190.5 |
| 5. | 121 – 140 | 69.5 | 101.0 | 126.0 | 158.0 | 189.0 | 214.0 |
| 6. | 141 – 168 | 77.0 | 112.0 | 140.0 | 175.0 | 210.0 | 238.0 |

Таблица 10. Базовый уровень удельного расхода электроэнергии на системы инженерного обеспечения зданий, кВт-ч/ м2·год.

| №№ п/п | Типы зданий | Число этажей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 – 3 | 4 – 6 | 7 – 10 | 11 – 15 | > 15 |
| 1. | Жилые | 8.0 | 8.5 | 9.3 | 10 | 10.9 |
| 2. | Общественные с режимом эксплуатации час/неделя: - 40 – 60; | 10.0 | 10.5 | 11.3 | 12.0 | 13.0 |
|  | - 61 – 80; | 12.0 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.5 |
|  | - 81 – 100; | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 16.7 | 18.2 |
|  | - 101 – 120; | 15.2 | 16.0 | 17.3 | 18.8 | 20.4 |
|  | - 121 – 140; | 16.6 | 17.6 | 19.1 | 20.8 | 22.7 |
|  | - 141 – 168. | 18.0 | 19.2 | 20.5 | 22.0 | 25.0 |

Таблица 11. Базовый уровень удельного суммарного расхода первичной энергии на системы инженерного обеспечения жилых зданий, к.у.т./м2·год.

| №№ п/п | Показатель, градусо-сутки отопительного периода | Число этажей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 10, 11 | 10, 11 | 12 и больше |
| 1. | 2 000 | 46,0 | 45,9 | 45,7 | 45,6 | 45,4 | 45,2 |
| 2. | 4 000 | 49,0 | 48,6 | 48,2 | 47,8 | 47,4 | 47,0 |
| 3. | 6 000 | 53,0 | 52,4 | 51,8 | 51,2 | 50,6 | 50,0 |
| 4. | 8 000 | 58,0 | 57,0 | 56,0 | 55,0 | 54,0 | 53,0 |
| 5. | 10 000 | 64,0 | 62,4 | 60,8 | 59,2 | 57,6 | 56,0 |
| 6. | 12 000 | 70,0 | 66,0 | 64,0 | 62,0 | 60,0 | 59,0 |

Таблица 12. Базовый уровень удельного суммарного расхода первичной энергии на системы инженерного обеспечения общественных зданий, к.у.т./м2·год.

| №№ п/п | Показатель, градусо-сутки отопительного периода | Режим эксплуатации зданий, час/недля |
| --- | --- | --- |
|  |  | 40-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-168 |
| 1. | 2 000 | 61,5 | 68,0 | 74,5 | 81,0 | 87,5 | 940 |
| 2. | 4 000 | 54,9 | 59,9 | 64,9 | 69,9 | 75,8 | 79,8 |
| 3. | 6 000 | 61,3 | 65,0 | 68,7 | 72,4 | 76,0 | 79,6 |
| 4. | 8 000 | 68,7 | 71,4 | 74,1 | 76,9 | 79,7 | 82,4 |
| 5. | 10 000 | 75,5 | 77,4 | 79,3 | 81,2 | 831 | 85,0 |
| 6. | 12 000 | 85,5 | 87,4 | 88,3 | 90,2 | 92,1 | 94,0 |